- Para iniciar debemos realizar el boceto que se encuentra adjunto a esta carpeta con el nombre de Destornillador ATILA 9682. Posteriormente presionar el botón revolución y seleccionar el eje.

- Da clic sobre el botón de plano de trabajo y luego selecciona el plano XY y crea un plano de trabajo a 11 mm como se aprecia en la grafica y luego coloca la figura de frente.

- Da boceto sobre el plano que hemos creado y realiza la siguiente grafica. Termina boceto.

- Da extrusión de corte de 2 mm en la zona rectangular que hemos creado.

- Realiza la misma operación en la cara opuesta así como en la cara superior e inferior hasta obtener la siguiente figura.

- Ahora realiza sobre cada una de las caras que acabamos de cortar la siguiente grafica.

- Es evidente que existe una línea curva que une la primera y la ultima de las líneas del boceto. Ahora da empalme en cada una de las esquinas así como aparece en la siguiente grafica.

- Ahora da extrusión de corte de 3.5 mm

- Selecciona el botón empalme y da clic sobre esta zona. Luego cambia el radio a 3mm y acepta.

- Ahora selecciona el botón empalme y da clic sobre la zona opuesta a la anterior, es decir el extremo derecho de la figura. (Observa la grafica) y cambia el radio a 2.5 mm:

- Realiza la misma operación en las tres caras siguientes hasta terminar así:

- Selecciona el botón plano de trabajo y da clic sobre el plano YZ. Desplázalo hacia la derecha a una distancia de 160 mm y ponlo de frente.

- Ahora selecciona el botón Herramientas y baja hasta la frase Opciones de la aplicación; da clic sobre esta. Selecciona la pestaña que dice Boceto y da clic en la casilla de Forzar objetos a rejilla; para obligar al cursor a que no se fije a cada milímetro del boceto. Clic en aceptar.

- Luego Traza un circulo de 2mm que coincida con el del fondo y traza una cruz justo en el centro. Desplázate 0,180 mm a cada lado y traza las dos líneas verticales así como las dos horizontales. Debería quedar como se aprecia en el grafico.

- Termina boceto elige extrusión de corte de 13 mm y selecciona cada una de las cuatro partes en que quedó dividida la figura.

- Pon mucha atención a este paso selecciona la herramienta Angulo de desmoldeo y luego cambia el ángulo a 6.7 gr. Primero selecciona la zona que aparece señalada con 1 y Luego el extremo señalado con 2. Verifica que aparezcan las flechas señalando en la misma dirección de la grafica. Da clic en aceptar. Continúa haciendo lo mismo en todas las caras, hasta terminar.

- Para terminar cambia el color de la empuñadura del destornillador a Amarillo Oscuro y la punta del destornillador a cromo negro.

- No olvides dar empalme de 2 mm en la siguiente zona y ya has terminado.