- Debes realizar el siguiente boceto, teniendo en cuenta cada una de las medidas dadas y asegurando las curvas lo más cerca posible al punto de inicio o llegada. Luego termina boceto

- Presiona el botón revolución selecciona cada una de las partes que componen el rache y ahora presiona el botón eje. Selecciona el eje en la figura y luego aceptar.

- Ve a la barra del navegador y da clic derecho sobre el plano YZ ahora da clic en visibilidad.

- Da boceto sobre este plano y crea el siguiente diseño en el extremo de la figura. Traza una línea horizontal derecha que divida el extremo del objeto en dos partes iguales, de una longitud de 68 mm. A 18 mm del punto de inicio traza otra vertical de 32 mm. Es decir 16 mm hacia arriba y 16 mm hacia abajo. A 30 mm de esta línea traza otra línea vertical de 40 mm es decir 20 mm hacia arriba y 20 mm hacia abajo. Así

- Ahora selecciona el botón círculo y da clic en el punto donde se interceptan la línea de 68 mm y las líneas de 20 mm, para crear un círculo de 20 mm de radio. Luego elimina la parte del círculo que se encuentra a la izquierda y posteriormente une los extremos de las líneas así.

- Ahora a 8 mm del objeto traza una línea vertical de 18 mm es decir 9mm hacia arriba y la misma distancia hacia abajo, une esta línea con la siguiente mediante una línea curva. Asegura la curva a esta distancia. Realiza esta acción en el otro lado.

- Para finalizar une los extremos del objeto con las líneas de 8 mm, mediante una línea curva y asegurándolas lo más cerca posible al extremo izquierdo. Luego termina boceto.

- Es hora de seleccionar la herramienta extrusión y digitar 16 mm como medida. Además debes seleccionar  el botón de dos direcciones y aceptar.

- Elige la herramienta empalme y selecciona las siguientes zonas. Es de aclarar que esta operación hay que hacerla en las cuatro esquinas. Ahora dale 7.99 mm como medida y luego aceptar.

- Da boceto sobre la cara superior del objeto y justo en la línea que une la cabeza con el mango traza un rectángulo centrado de 24 mm de ancho por 14 mm de alto. Luego traza una línea vertical, centrada de 5 mm este será el eje para crear una circunferencia de 10 mm de radio, ahora termina boceto.

- Elige la herramienta extrusión de corte y escribe una profundidad de 2 mm. Presiona aceptar.

- Da boceto a la misma zona donde hicimos el corte, y seleccionando la herramienta circulo haremos un circulo del mismo tamaño del que ya habíamos trazado anteriormente utilizando el mismo punto de radio. Termina boceto.

- Da clic en la herramienta extrusión y selecciona solo el círculo que hemos trazado. Da una extrusión de 4 mm. Debe quedar algo como esto.

- Ahora pon mucha atención selecciona la herramienta chaflán y presiona el segundo botón vertical de esta ventana. Ahora selecciona dando clic en el objeto la cara superior del circulo. Ahora selecciona el borde de este círculo que se encuentra sombreado. Y escribe en distancia 5 mm y en ángulo 20 gr. Ahora aceptar. Si lo has hecho bien debe quedar así.

- Presiona el botón de empalme y selecciona el contorno de la cabeza, con un tamaño de 4 mm así. Luego presiona aceptar.

- Ahora da visibilidad al plano XY y Luego boceto. Ubícate en la zona de desfase entre el mango y la cabeza del rache. Da clic derecho y elimina material. Crea un cuadrado en el extremo  de 2 mm por 2 mm y cruza una diagonal desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha como se aprecia en el grafico. Luego elimina la zona que aparece en el grafico y termina boceto.

- Ahora ingresa a la herramienta extrusión de corte y selecciona el triangulo que hemos creado. Cambia la distancia a 11 mm, selecciona el botón en dos direcciones y presiona aceptar.

- Da boceto sobre la circunferencia más pequeña que se encuentra en la parte superior del objeto y realiza la siguiente figura. Termina boceto.

- Ingresa a extrusión y selecciona el boceto que hemos creado, presiona el botón para cambio de dirección y luego cambia la medida a 3.5 mm. Ahora presiona aceptar.

- Selecciona la herramienta chaflán y da clic justo en los bordes laterales del objeto que hemos creado,(observa la imagen), cambia la distancia a 1.2 mm y presiona aceptar.

- Presiona boceto y da clic en la parte superior de la cabeza del rache, utilizando el mismo punto o eje que creamos con anterioridad y crea una circunferencia de 10 mm. Termina Boceto.

- Ingresa a extrusión y selecciona el círculo que hemos creado. Cambia la medida a 0.2 mm y luego aceptar.

- Presiona el botón chaflán y verifica que esté seleccionado el primer botón vertical de esta ventana. Ahora selecciona el borde del circulo que hemos creado, cambia la medida a 0.2 mm y luego presiona aceptar.

- Ingresa a boceto y selecciona la parte superior del círculo que hemos creado. Utilizando el mismo eje crea una circunferencia de 5 mm de radio y termina boceto.

- Ahora presiona extrusión, selecciona el nuevo círculo y cambia la medida a 5 mm, luego presiona aceptar.

- En el borde de este círculo da empalme de 0.5 mm y luego aceptar. Si ha seguido los pasos correctamente debes tener algo así.

- Ahora giramos el objeto y damos boceto en la parte inferior de la cabeza del rache. Utilizando el eje que aparece en esta zona creamos una circunferencia de 15 mm de radio y en el extremo inferior del círculo que hemos creado crearemos otro de 9 mm de radio así.

- Presiona extrusión de corte, selecciona los dos círculos y cambia la medida a 3 mm. Luego aceptar.

- Da boceto a la zona de círculos que hemos trazado y crea un círculo de 15 mm de radio sobre el de mayor tamaño. Termina boceto.

- Ingresa a extrusión señala el circulo que hemos creado y cambia la medida a 3.5 mm. Luego aceptar.

- Ahora da boceto sobre la zona donde está ubicado el círculo más pequeño y crea uno de 5 mm de radio utilizando el mismo eje. Debes volver a trazar el círculo de la parte superior de 15 mm de radio y ahora en cada uno de los extremos del círculo más pequeño crea un círculo de 2 mm de radio. Elimina el excedente. Termina boceto.

- Ingresa a extrusión y señala el boceto que hemos creado, cambia la medida a 1 mm y luego aceptar.

- Ahora da boceto sobre la última estructura creada y luego selecciona la herramienta punto centro  , ubícala justo en el eje de los dos círculos pequeños y termina boceto.

- Es hora seleccionar la herramienta agujero  , seleccionar la opción punta taladro plana  y las medidas de la siguiente forma, el ancho de 2mm y la profundidad de 1 mm. Luego clic en aceptar.

- Damos boceto sobre el círculo de la parte inferior  y creamos un círculo de 9 mm de radio utilizando el eje existente. Terminar boceto.

- Seleccionamos la herramienta extrusión, damos clic en el círculo y cambiamos la medida a 0.5 mm. Luego aceptar

- Sobre este círculo damos boceto y trazamos ahora un círculo de 8 mm de radio, terminamos boceto.

- Seleccionamos la herramienta extrusión, damos clic en el círculo y aplicamos la medida de 0.5 mm. Luego aceptar

- Ahora seleccionamos la herramienta empalme y damos clic justo donde se une el circulo inferior con el superior. Así.

Damos 1.5 mm como medida y luego aceptar.

- Seleccionamos de nuevo la herramienta boceto y damos clic sobre el círculo. Ahora elegimos la herramienta Polígono  y cambiamos el número a 4, colocamos el punto justo en el eje del círculo y damos clic, desplazamos ahora de forma vertical hasta llegar al tamaño de 8 mm. Terminamos boceto.

- Seleccionamos la herramienta extrusión y cambiamos la medida a 12 mm, luego aceptar.

- Ahora damos boceto en la parte superior de la figura que parece un cuadrado y creamos un círculo con 8 mm de radio, terminamos boceto.

- Damos extrusión al círculo completamente incluyendo su parte interior, cambiamos la medida a 2.5 mm y aceptar.

- Doy clic ahora en la herramienta chaflán y selecciono el borde del círculo, cambio la medida a 2.5 mm y luego aceptar.

- En el círculo superior doy boceto y utilizo de nuevo la herramienta polígono para trazar una figura igual a la anterior, es decir de 8 mm. Sobre esta trazaré un círculo de 8 mm de radio y termino boceto.

- El siguiente paso es seleccionar la herramienta extrusión de corte y dar clic solo en los extremos entre el círculo y el polígono.  Cambia la medida a 2.5 mm. Luego aceptar.

- Ahora selecciona la herramienta chaflán y selecciona los ángulos de la figura cuadrada, cambia la medida a 1 mm, dale aceptar.

- De nuevo da boceto en la parte superior del polígono y crea un círculo de 3 mm de radio. Termina Boceto.

- Elige extrusión de corte y señala el círculo, cambia la medida a 0.5 mm y luego aceptar.

- Ahora ubícate en la zona que muestra el grafico y da boceto.

- En este punto debes tener en cuenta que la medida de la línea descendente es de 4.657 mm. Deberás trazar una línea de 9 mm desde el borde izquierdo del objeto con dirección a la derecha, para ubicar así el eje para realizar la circunferencia de 3,657 mm de radio. En este paso llama a tu profesor.

- Ingresa a extrusión de corte y selecciona el círculo que hemos trazado, cambia la medida a 0,2 mm y luego da clic en aceptar.

- Ahora teniendo como base esta cara (Observa la imagen) crea un plano de trabajo a 5,657 mm.

- El siguiente paso es el de dar boceto en el plano de trabajo que hemos creado y luego clic derecho para eliminar material. Ubica la línea justo donde se aprecia el corte del círculo y traza una línea de 3,657 para ubicar el eje de la circunferencia. Ahora teniendo este punto traza una línea vertical de 1.314 mm y una circunferencia de 3 mm de radio. Ahora elimina la mitad de la circunferencia y termina boceto.

- Ahora ingresa a revolución, da clic en el eje y luego aceptar.

- Para terminar elige el color Cromo Negro.

- Selecciona con la tecla Ctrl presionada las siguientes zonas y luego da clic derecho, propiedades y color negro.

Ahora debes quitar la visibilidad de cada uno de los planos y ya está.